## Slide 2: Creating process model plug-in for result processing in NI TestStand
Etteplan Friday's Coffee
Business Garden Wrocław
08.02.2019 Wrocław
Michał.Bieńkowski@etteplan.com
CLA CTA
for result processing
Notes: TS rozróżnia jedną kategorię wtyczek – przetwarzanie wyników – dlatego tytuł musi zostać doprecyzowany.

## Slide 3: Agenda
How process model plugin architecture works?
Result collection vs result processing
How to customize reports?
How to create process model plugins?

## Slide 4: How process model plugin architecture works?

## Slide 5: Process Model Plugin Architecture
Notes: Jak przebiega proces sekwencjonowania zapisane jest modelu procesu (proces model).
Podstawowe modele umożliwiają proces sekwencyjny, równoległy i grupowy.
Możliwość definiowania różnych procesów jest kluczowa dla dobrego managera testów.
TS posiada taką możliwość od samego początku.
Od 2012 roku przebudowano jednak podstawowe modele – oddzielono przetwarzanie wyników od definicji sekwencjonowania.
Wprowadzono architekturę wtyczek.
Od tego momentu każdy z podstawowych modeli można w łatwy sposób rozszerzać nie ingerując w proces.
Sam model jest też w istocie prostszy.
Obecna architektura prezentuje się następująco:
Mamy możliwość dodawania konfigurowalnych wtyczek (plug-in) oraz rozszerzeń (add-on) gdzie rozszerzenie jest silniej zintegrowane z procesami gdyż jest zawsze uruchamiane.

## Slide 6: Result Processing Code Cfg
Notes: W oknie przetwarzania wyników możemy skonfigurować instancje wtyczek oraz ich ilość.
Wszystkie dodane tu instancje, jak długo mają zaznaczoną opcję „enable”, biorą udział w teście.
Możemy dodać tu kilka instancji tej samej wtyczki i każdą skonfigurować inaczej.
Dygresja:
Mając widoczne opcje zaawansowane możemy skonfigurować generację w dodatkowym wątku.
Jeżeli starczy czasu to będzie prezentacja wykorzystująca Execution Profiler.

## Slide 7: Process Model Plugin Handling
Process Model
Model Support
Plugins
Notes: Omówię wywoływanie wtyczek dla modelu sekwencyjnego (single pass) dla prostoty – modele wykorzystujące pętle i prace równoległą są bardziej rozbudowane.

## Slide 8: Model Plugins Begin Callback
LOOP (all plugins from „Result Processing”)
Model Plugin – Initialize (if enabled),
ModelPluginOptions (Client Callback)
END LOOP
ModelPluginConfiguration (Client Callback)
LOOP (all plugins from „Result Processing”)
Model Plugin – Initialize (if enabled && InitializationState == 0),
ModelPluginOptions (Client Callback && InitializationState == 0)
END LOOP
LOOP (every enabled plugin) Model Plugin – Begin
Notes: Ze wszystkich najbardziej złożony jest Begin, reszta jest zasadniczo prosta.
Begin to wieloetapowa inicjalizacja/konfiguracja wtyczek.
LOOP (dla każdej instancji wtyczki skonfigurowanej w oknie „Result Processing”)
Model Plugin – Initialize (każda aktywna wtyczka)
ModelPluginOptions (Client Callback)
END LOOP
ModelPluginConfiguration (Client Callback)
LOOP (dla każdej instancji wtyczki skonfigurowanej w oknie „Result Processing” – Configuration Callback mógł zmienić listę wtyczek)
Model Plugin – Initialize (każda aktywna wtyczka i InitializationState == 0)
ModelPluginOptions (Client Callback i InitializationState == 0)
END LOOP
LOOP (dla każdej aktywnej wtyczki) Model Plugin – Begin
Initialize: Inicjalizacja zmiennych przed wywołaniem ModelPluginOptions i ModelPluginConfiguration. Jedyny punkt w którym można programowo aktywować lub deaktywować wtyczkę.
Begin: Jest to taki Setup.

## Slide 9: Model Plugins Callbacks
Model Plugin – Pre UUT
Model Plugin – UUT Start
Model Plugin – OnTheFly Step Results
Model Plugin – UUT Done
Model Plugin – Post UUT
Model Plugin – End
Notes: Initialize: Inicjalizacja zmiennych przed wywołaniem ModelPluginOptions i ModelPluginConfiguration. Jedyny punkt w którym można programowo aktywować lub deaktywować wtyczkę.
Begin: Jest to taki Setup.
End: Jak jest Setup to i Cleanup.
Pre UUT: Identyfikacja DUTa, możliwość modyfikacji flagi ContinueTesting. Zaznaczam, że są to wywołania wsteczne wtyczki! Zatem możemy zrobić na przykład wtyczkę która zatrzyma testy jeżeli nie zostanie podany numer seryjny.
Post UUT: W przypadku modelu sekwencyjnego to w zasadzie nie różni się niczym od UUT Done. Czyli wykonuje czynności potrzebne po teście UUT. Wywoływane zawsze w wątku głównym.
UUT Sart: Przygotowanie do testu UUT. Na przykład przygotowanie pliku raportu dla UUT, przygotowanie nagłówka.
UUT Done: Najczęściej to jest miejsce na przetworzenie ResultListy i wygenerowanie raportu. Może być w nowym wątku.
OnTheFly: Jeżeli wtyczka obsługuje przetwarzanie w locie i jest ta opcja włączona to działa to tak, że silnik zbiera wyniki w czasie testu i gdy ich ilość przekroczy określony próg to wysyłane są do przetworzenia do wtyczki. Ta część jest wywoływana przez Engine Callback w modelu.
Cały proces jest ładnie opisany w Internecie w tabelkach.

## Slide 10: Model Plugins Cfg Callbacks
Model Plugin – Configure Standard Options
Model Plugin – Configure Additional Options
Notes: Tutaj możemy zdefiniować w jaki sposób użytkownik będzie konfigurował dodane instancje wtyczek.
Standard to standard, Additional jest przeznaczone dla rozszerzonych wtyczek.

## Slide 11: Result Collection vs Result Processing
Notes: Wyjaśnijmy sobie różnicę pomiędzy zbieraniem a przetwarzaniem wyników w kontekście TS.

## Slide 12: Test Execution Engine
Test
Flow
Report
Engine
Notes: TS w swoim rdzeniu to serwer ActiveX udostępniający szereg metod i właściwości.
Ze względu na swoje przeznaczenie nazywany jest czasami silnikiem menadżera testów – Test Execution Engine.
Jest to serce w architekturze systemu zautomatyzowanych testów.
Nadrzędne oprogramowanie do zarządzania wszystkim, co jest związane z sekwencjami testowymi.
Jest to coś w rodzaju systemu operacyjnego, który zamiast zarządzać aplikacjami użytkowymi, zarządza zdefiniowanymi testami.

## Slide 13: Test Execution Engine Tasks
Operator Interface Handling
User Management
UUT Tracking
Test Flow Control
Storing Results
Test Reports
Instrument Configuration
Measurements
Data Acquisition
Results Analysis
Calibration
Test Modules
Common for each UUT
Different for each UUT
Notes: Niektóre z zadań za które odpowiadać może taki silnik to:
Wśród tych zadań jest zbieranie wyników oraz generowanie raportów.
W TS jest to:
Result Collection i
Result Processing.

## Slide 14: Result Collection vs Result Processing
Notes: Result Collection polega na zbieraniu informacji w trakcie wykonywania sekwencji. Wykonuje się krok – dodajemy nowy wpis do listy i tak w kółko.
Następnie wszystkie wyniki, w postaci ResultListy, wykorzystywane są przez generator raportów.
Generator, w procesie nazywanym Result Processing, tworzy raport, który może być plikiem (ASCII, XML, ATML, inne…) lub umieszcza dane w bazie danych.
W zasadzie to co zrobi generator z ResultListą zależy wyłącznie od potrzeb.
Result Collection jest zaimplementowane w silniku TS i działa niezależnie od Result Processing.
Result Processing wymaga do swojej pracy listy tworzonej w czasie Result Collection.

## Slide 15: Result Collection
Custom
Standard
ResultList
Notes: Co dodawane jest do list?
Custom result properties – pobrane z obiektu Step.Result wykonanego kroku
Step.Result posiada zazwyczaj: Status, Error, ReportText i Common.
Te pola są domyślnie kopiowane do ResultListy
Każdy step type może się różnić zawartością Step.Result, w sensie może ją rozszerzać o dodatkowe obiekty.
Ponadto od reguły, że Step.Result zawsze ląduje w ResultList sa wyjątki…
Standard result properties – pobrane z silnika TS
Do ResultListy dodatkowo dodawany jest obiekt TS.

## Slide 16: Result Collection Example
Notes: Przykład pokazuje wspomniane wyjątki oraz sam mechanizm konfigurowania step typu.
Każdy Property Object step typu ma odpowiednio skonfigurowane flagi. Na podstawie tych flag silnik wie co i kiedy umieścić w ResultLiście.
Wyjątkiem są tu Limits.Low i Limits.High oraz Comp.
Posiadają flagi Include in Report

## Slide 17: Result Collection Customization
Execution.AddExtraResult
ResultRecordingOption (step, subsequence, station)
AdditionalResult
AdditionalResult.CheckedState (Parameter Logging)
Property Browser: TS.SData.ViCall.Parms.<step>.AdditionalResult.CheckedState
Step.Result.ReportText (HTML support)
<img src="data:image/png;base64,%s">
PropertyFlags Constants (customized test steps)
Notes: Inne metody wpisywania wyników do listy:

## Slide 18: How to customize reports?
Notes: Gdy mamy ustalone jakie dane będą zbierane, to można pomyśleć nad przetworzeniem ich w raport.
Domyślne wtyczki generatorów raportów zapewniają bardzo dużo możliwości dostosowania raportu do naszych potrzeb.
Mamy do dyspozycji:
NI_ReportGenerator.seq,
NI_DatabaseLogger.seq,
NI_OfflineResultsGenerator.seq

## Slide 19: Default Plugins Options
Notes: NI_ReportGenerator.seq służy do generowania raportów tekstowych.
Mamy do dyspozycji kilka formatów: HTML, ASCII, XML i kilka wersji ATML czyli XML dla branży testów automatycznych – standard IEEE.
Do tego raporty bazujące na XMLu mogą używać różnych definicji stylów.
Taka reprezentacja wyróżnia się tym, że plik z danymi jest oddzielony od pliku który dokonuje formatowania. Więc raz zebrane dane możemy prezentować na wiele sposobów.
Dla zainteresowanych: są przykłady jak modyfikować style.
Ponadto mamy opcje formatowania liczb, filtrowania wyników itp.
Dla niektórych formatów mamy też możliwość doboru metody bazując na szybkości (sekwencja czy DLL).
Tutaj też konfiguruje się OTF.

## Slide 20: Default Plugins Options
Notes: Mamy tez wpływ na to jaka jest nazwa pliku raportu oraz na to jak wyniki są grupowane.
Możemy też konfigurować różne foldery do przechowywania wyników bazując na statusie testu.
Tutaj warto też wspomnieć o tym, że wszystkie te opcje można ustawić programowo za pomocą ReportOptions Callback w sekwencji klienckiej.

## Slide 21: Callbacks
Example of use PreUUT Callback:
Parameters.UUT.AdditionalData.SetValString("Manufacturer.Name",1,
"National Instruments"),
Parameters.UUT.AdditionalData.SetValString("Manufacturer.Location",1,
"Debrecen, Hungary"),
Parameters.UUT.AdditionalData.SetFlags("",0,PropFlags_IncludeInReport)
Notes: Ponadto każdy callback który posiada parametr Parameters.UUT.AdditionalData może zostać wykorzystany do tego aby uzupełnić raport o dodatkowe dane.
To jak tego użyć było zaprezentowane wcześniej.
Oto przykład:

## Slide 22: Callbacks for HTML and ASCII
ModifyReportHeader: The report generator result processing component calls this from its Post sequence. Override it to modify the report header. The Parameters.ReportHeader property contains the default report header.
ModifyReportEntry: The report generator result processing component calls this from its Post sequence for each result in the ResultList. Override it to modify the report section generated for each result. The Parameters.ReportEntry property contains the generated report data for the current ResultList entry.
ModifyReportFooter: The report generator result processing component calls this from its Post Dequence. Override it to modify the report footer. The Parameters.ReportFooter property contains the default report header.
Notes: W przypadku formatu HTML i ASCII, po wybraniu generowania za pomocą sekwencji, mamy możliwość użycia dodatkowych callbacków do modyfikowania nagłówka, stopki i ciała raportu.
Mamy taką możliwość ale NI nie zaleca takiej modyfikacji.

## Slide 23
Notes: Jak widać możliwość mamy dużo.
Gdy jednak projekt wymaga od nas czegoś więcej to trafiamy tu:
(niekoniecznie pokazaną drogą).

## Slide 24: How to Create Process Model Plugins?

## Slide 25: Creating Process Model Plugins
Notes: Jeżeli dla nas to nadal za mało to musimy robić swoje wtyczki…

## Slide 26: Custom Plugin Example

## Slide 28: Resources
Model Plug-in Categories
Process Model Plug-In Architecture
Result Processing Dialog Box
TestStand Report Generation and Customization
Report Generation Explained
Migrating Process Model Customizations to TestStand 2012 or Later
Model Plug in Client-File Callbacks
Model Plug-in Entry Points
Using Databases and Reports with TestStand
Creating Process Model Plug-ins
Test Management Software Developers Guide
Notes: https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370052W-01/tsfundamentals/infotopics/pmpcategories/
https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370052W-01/tsfundamentals/infotopics/process_model_plugin_arch/
https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370052W-01/tsref/infotopics/db_result_processing/
http://www.ni.com/product-documentation/8289/en/
http://www.ni.com/white-paper/3977/en/
http://www.ni.com/tutorial/14204/en/
https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370052W-01/tsfundamentals/infotopics/pmpclientfilecallbacks/
https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370052W-01/tsfundamentals/infotopics/pmppluginentrypoints/
https://www.youtube.com/watch?v=Tt9FdjhPwoE
https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370052W-01/tsfundamentals/infotopics/pmpcreatingplugins/
http://www.ni.com/white-paper/4262/en/